## Slide 1: Радарная интерферометрия как способ геотехнического мониторинга
АВТОР:
СТРУКОВ АРТЕМ БОРИСОВИЧ

## Slide 2: Основная деятельность
АО «Транснефть – Подводсервис» – дочернее общество ПАО «Транснефть»,
Генеральный подрядчик по выполнению следующих видов работ:
Диагностика;
СМР строительно – монтажные работы;
Строительный контроль;
Инженерные изыскания под разработку планов ЛАРН;
Разработка ПЛАРН;
Учебный центр ЛАРН;
Оценка технического состояния ППМТ.

## Slide 3: Структура предприятия
Головное предприятие и аппарат управления в г. Н.Новгород
Филиал г. Самара
Филиал г. Самара
Омский региональный центр
СДР г. Томск
СДР г. Тюмень
СДР г. Уфа
СДР г. Нефтеюганск

## Slide 4: Основные заказчики АО «Транснефть – Подводсервис»
- ООО «Транснефть – Балтика»;
- АО «Транснефть – Верхняя Волга»;
- ООО «Транснефть – Восток»;
- ООО «Транснефть – Дальний Восток»;
- АО «Транснефть – Дружба»;
- АО «Транснефть – Приволга»;
- АО «Транснефть – Прикамье»;
- АО «Транснефть – Сибирь»;
- АО «Транснефть – Север»;
- ООО «Транснефть – Порт Приморск»;
- ООО «Транснефть – Порт Козьмино»;
- ООО «Транснефть – Порт Усть-Луга»;
- АО «Связьтранснефть»;
- АО «Транснефть – Западная Сибирь»;
- АО «Транснефть – Урал»;
- АО «Черномортранснефть».

## Slide 5: Производственная система развития Транснефть - Оптимум
Стратегическая цель - ноль аварий и инцидентов
Основные задачи:
- Снижение затрат;
Увеличение доходов;
Генерация новых знаний;
Постоянные технологические улучшения;
Внедрение процессного подхода;
Ориентация на людей.

## Slide 6: Цель исследования
Изучение возможности применения в АО «Транснефть – Подводсервис» метода радиолокационной интерферометрии для оценки смещений земной поверхности в районах и на КППСОД, а также иных объектах МТ как альтернативу традиционным методам геотехнического мониторинга.

## Slide 7: Задачи исследования
Проанализировать опыт в области оценки смещений земной поверхности методом радарной интерферометрии.
Освоить процесс обработки радарных космоснимков и применить его.
Проанализировать точность получаемых смещений земной поверхности.
Рассчитать экономический эффект и эффективность от внедрения метода.
Рассмотреть социальный эффект метода.
Выдвинуть предложения по вариантам использования радарной интерферометрии.

## Slide 8: Понятие и принципы радарной интерферометрии
Интерферометрия — технология извлечения высот рельефа по фазовой информации двух съёмок.
№ п/п | Обозначение диапазона | Длина волны, см | Частота, ГГц | Практическая точность измерений, мм
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ka | 0,75 – 1,18 | 40,0 – 26,5 | 0,6
2 | K | 1,19 – 1,67 | 26,5 – 18,0 | 0,8
3 | Ku | 1,67 – 2,4 | 18,0 – 12,5 | 1,2
4 | X | 2,4 – 3,8 | 12,5 – 8,0 | 1,9
5 | C | 3,9 – 7,5 | 8,0 – 4,0 | 3,7
6 | S | 7,5 – 15,0 | 4,0 – 2,0 | 7,5
7 | L | 15,0 – 30,0 | 2,0 – 1,0 | 15,0
Радиолокационные снимки при разных
комбинациях длин волн и поляризаций

## Slide 9: Выбор и описание программных продуктов для обработки радарных данных
Метод | SARscape | ERDAS Imagine Interferometry | SNAP
Двухпроходная дифференциальная интерферометрия | да | да | да
Многопроходная интерферометрия | да | нет | да
Интерферометрия постоянных рассеивателей (PS) | да | нет | нет
Многопроходная интерферометрия малых базовых линий (SBas) | да | нет | нет
Технология поляриметрической интерферометрии | да | да | нет
Поддержка обработки РЛИ большинства имеющихся съемочных систем и всех форматов | да | Значительная часть | Практически все доступны для просмотра, для обработки ограничения по режимам съемки
ERDAS Imagine Interferometry
ESA SNAP

## Slide 10
30 мая – 11 июня
(м)
ESA SNAP
Объект 5.
2019 г.
11 июня – 23 июня
23 июня – 5 июля
5 июля – 17 июля
17 июля – 29 июля
29 июля – 10 авг.
10 авг. – 22 авг.

## Slide 11
Объект 7.
апрель 2018 г. – сентябрь 2019 г.
(м)
ESA SNAP
+
StaMPS

## Slide 12
Объект 1.
июль-сентябрь 2021 г.
SARscape

## Slide 13: Оценка точности полученных смещений земной поверхности
Chart: Камера пуска Объект 5.
| 44711 | 44723 | 44735 | 44747 | 44759 | 44771 | 44783 | 44795 | 44807 | 44831
 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.023 | 0.039 | 0.007 | 0.018 | 0.001 | 0.018 | -0.032
Chart: Камера приема Объект 5.
| 44711 | 44723 | 44735 | 44747 | 44759 | 44771 | 44783 | 44795 | 44807 | 44831
 | 0 | 0.04 | 0.034 | 0.031 | 0.047 | 0.015 | 0.03 | 0.017 | 0.035 | -0.015
-0,032
-0,015
Интерферометрия
м
м
Нивелирование
-0,036
-0,010
Объект 5.
пуск
прием
июнь-октябрь 2019 г.

## Slide 14: Опыт внедрения радиолокационной интерферометрии в АО «Газпром космические системы»
  Экономический эффект - 4-хкратное снижение затрат
измерения до 4 раз в год точность до 2 мм
МГП Сила Сибири (от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем в Амурской области)
Китай
≈ 2000 км
Россия

## Slide 15: Экономический эффект и эффективность от внедрения метода радиолокационной интерферометрии
Расходы, связанные с организацией сектора интерферометрии
Экономический эффект от внедрения метода интерферометрии при нивелировке КПП СОД (собственные силы)
Расчет экономического эффекта от сокращения расходов на субподряд за счет увеличения обследования МВ собственными силами
В ИТОГЕ:
Экономический эффект:
1 ГОД после внедрения: 40,1 млн. руб.
2 ГОД и ПОСЛЕДУЮЩИЕ: 42,3 млн. руб.
Эффективность:
435%
600%
1 ГОД:
9,2 млн. руб.
2 ГОД и последующие:
7 млн. руб.
1 ГОД:
20,4 млн. руб.
2 ГОД и последующие:
22,6 млн. руб.
19,5 млн. руб.

## Slide 16: Интеграция в КИС ГИС ПАО «Транснефть»

## Slide 17: Социальная значимость
- Повышение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов;
- Повышение экологической безопасности;
- Площадной геотехнический мониторинг, анализ большего количества данных;
- Ремонт большего количества автомобильных дорог;
- Сокращение затрат и увеличение производительности по геотехническому мониторингу;
- Контроль за добычей полезных ископаемых и извлекаемыми объемами;
- Повышение безопасности социума;
- Развитие отечественной космической отрасли в целом.

## Slide 18: Спасибо за ВНИМАНИЕ!