## Slide 1
Министерство экономического развития Российской Федерации
Федеральный ресурсный центр
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
на тему:
«Бережливые технологии для развития
производства
(на материалах ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»)»
Автор работы:
Вислобокова С.Ю.
Руководитель работы:
кандидат экономических
наук, доцент Злобин Э.В.
АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

## Slide 2
Целью аттестационной работы является определение эффективности внедрения инструментов бережливого производства на ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
провести анализ применения методики «Бережливого производства» на ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ»;
разработать мероприятия по повышению производительности труда при производстве кондитерских изделий на базе конфетного цеха;
дать оценку эффективности применения методик «Бережливого производства» в рамках мероприятий по повышению производительности труда на предприятии.

## Slide 3
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Открытое акционерное общество Кондитерская фирма «ТАКФ»
Предприятие ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» - крупнейший производитель кондитерских изделий в Тамбовской области, входит в состав Холдинга «Объединенные кондитеры».
Производственная мощность : 20 000 тонн в год
Численность персонала: 913 человек
Конфеты
ОАО Кондитерская фирма «ТАКФ»
Пряники
Злаковые батончики
Карамель
Печенье
Вафли

## Slide 4
Бережливое производство
5С
Карта текущего состояния потока
Диаграмма спагетти
ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

## Slide 5
СИСТЕМА 5 С
Соблюдение порядка – все предметы находятся в одном месте. Такая организация хранения инструментов позволит не тратить время на их поиск.
Chart: 
| время поиска инструментов до приобретения ящика | время поиска инструментов после приобретения ящика
время поиска инвентаря, с | 29 | 6

## Slide 6
ДИАГРАММА СПАГЕТТИ
Уменьшение временных потерь.
Chart: Затраты времени на транспортировку упаковочных материалов, с/смену
| время, затраченное на путь до места хранения этикета, до перестановки | время, затраченное на путь до места хранения этикета, после перестановки
Затраты времени на транспортировку упаковочных материалов, с/смену | 304 | 168

## Slide 7
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОТОКА
Chart: 
| Загрузка сырья (арахис, жир) | Подготока сырья (просеивание сои, ваф.кр.) | Меланжер | Вальцовка | Отминка | Выпрессовка | Отбраковка (резка) | Подложки | Завертка | Упаковка | Сборка короба | Маркировка
время цикла | 15.6 | 16.28 | 14.84 | 10.54 | 14.98 | 13.66 | 9.6 | 16.6667 | 19.2 | 17 | 12 | 18.3
время такта | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211
количество сотрудников | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1

Анализ загрузки персонала в производственном процессе.

## Slide 8
Увеличение спроса на конфеты Батончики Рот Фронт,
тонн/год
Chart: 
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023
тонн в год | 2096 | 2495 | 2795 | 3126

## Slide 9
КАРТА ЗАГРУЗКИ ПЕРСОНАЛА ДО УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАВЕРТОЧНОГО АВТОМАТА
Chart: 
| Загрузка сырья (арахис, жир) | Подготока сырья (просеивание сои, ваф.кр.) | Меланжер | Вальцовка | Отминка | Выпрессовка | Отбраковка (резка) | Подложки | Завертка | Упаковка | Сборка короба | Маркировка
время цикла | 15.6 | 16.28 | 14.84 | 10.54 | 14.98 | 13.66 | 9.6 | 16.6667 | 19.2 | 17 | 12 | 18.3
время такта | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211 | 25.3211
количество сотрудников | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1


## Slide 10
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Балансировка загрузки персонала на участке завертки конфет (7 д.);
Пуско-наладочные работы по вводу в
эксплуатацию дополнительного заверточного автомата сотрудниками механической службы предприятия (4 д.);

## Slide 11
Перераспределение оборудования с одного участка на другой (участки находятся в одном производственном цехе) (1 д.)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

## Slide 12
Производительность на участке завертки |  | 
Количество заверточных автоматов, шт. | Производительность, кг/сутки | Увеличение производительности, %/сутки
7 | 18110 | 14,3
8 | 20698 | 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Chart: 
| Загрузка сырья (арахис, жир) | Подготока сырья (просеивание сои, ваф.кр.) | Меланжер | Вальцовка | Отминка | Выпрессовка | Отбраковка (резка) | Подложки | Завертка | Упаковка | Сборка короба | Маркировка
время цикла | 15.6 | 14.2 | 13.8 | 12.6 | 14.98 | 13.66 | 12.672 | 16.6667 | 14.4676 | 17 | 17.28 | 17.1
время такта | 20.7415 | 20.7415 | 20.7415 | 20.7415 | 20.7415 | 20.7415 | 20.7415 | 20.7415 | 20.7415 | 20.7415 | 20.7415 | 20.7415
количество сотрудников | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1

## Slide 13
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Увеличение прибыли |  | 
Количество заверточных автоматов, шт. | Прибыль, тыс. руб | Увеличение прибыли, тыс. руб/месяц
До установки (7 зав. автоматов) | 11263 | 1609
После установки (8 зав. автоматов) | 12872 | 
Chart: Прибыль, тыс.руб
| До установки | После установки
Прибыль, тыс.руб | 11263 | 12872

## Slide 14
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Планируемый дополнительный доход составит порядка 20 000 тыс. руб в год.
2. Создание дополнительных рабочих мест.
3. Расширение линейки выпускаемой продукции.
4. Повышение качества продукции.
5. Увеличение налоговых поступлений в бюджет (12%).

## Slide 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ